## Slide 1
Тема 1:
Основы
Организация
вычислительных систем
Иван Андреевич Сукин

## Slide 2
Искусство управления сложностью
Системы счисления
  Двоичные числа
  Шестнадцатеричные числа
  Байты, биты, нибблы
  Сложение
  Представление чисел со знаком
  Расширение чисел
Логические вентили
Логические уровни
КМОП транзисторы
Низкоуровневое представление вентилей
Энергопотребление
Тема 1 :: Разделы

## Slide 3
Тема 1: Основы
Искусство управления сложностью

## Slide 4
Как проектировать объекты, слишком сложные для того, чтобы один человек мог осмыслить их целиком?
Абстракция
Дисциплина
Три «-ности»:
  Иерархичность
  Модульность
  Регулярность
Управление сложностью

## Slide 5
Сокрытие ненужных деталей
Абстракция

## Slide 6
Сознательное ограничение множества вариантов дизайна
Пример: цифровая дисциплина
  Дискретные уровни напряжения вместо непрерывных
  Дизайн цифровых систем проще чем у аналоговых – можно разрабатывать более сложные системы
  Цифровые системы замещают аналоговых предшественников
Дисциплина

## Slide 7
Иерархичность
  Система делится на подсистемы и далее
Модульность
  Каждая подсистема имеет интерфейс
Регулярность
  Общий подход к разработке модулей (подсистем), так что их можно повторно использовать
Три «-ности»

## Slide 8
Большинство физических величин непрерывны
  Напряжение на участке цепи
  Частота колебаний
  Координаты тела
Цифровая абстракция имеет дело с дискретным подмножеством этих значений
Цифровая абстракция

## Slide 9
Два дискретных значения:
  1 и 0
  1, ИСТИНА, HIGH
  0, ЛОЖЬ, LOW
1 и 0: уровни напряжения или жидкости, положения шестеренок и т.д.
Цифровые схемы используют уровни напряжения:
  0: низкое напряжение (земля, GND)
  1: высокое напряжение (VDD)
Бит: двоичная цифра (Binary digit)
Цифровая дисциплина: биты

## Slide 10
Тема 1: Основы
Системы счисления: двоичные числа

## Slide 11
Десятичная
Двоичная
Системы счисления

## Slide 12
Двоичная Десятичная
0 0
1 1
10 2
11 3
4
5
…
Двоичный счет

## Slide 13
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
210 = 1024
211 = 2048
212 = 4096
213 = 8192
214 = 16384
215 = 32768
Степени двойки
Полезно запомнить

## Slide 14
Из двоичной в десятичную:
  Перевести 100112 в десятичную систему
  16×1 + 8×0 + 4×0 + 2×1 + 1×1 = 1910
Из десятичной в двоичную:
  Перевести 4710 в двоичную систему
  32×1 + 16×0 + 8×1 + 4×1 + 2×1 + 1×1 = 1011112
Перевод чисел

## Slide 15
Два способа:
  Способ 1: Найти подходящую старшую степень двойки, вычесть её и повторить процедуру
  Способ 2: Последовательно делить на 2, записывая остатки справа налево
Из десятичной в двоичную

## Slide 16
  5310
  Способ 1: Вычитать подходящую старшую степень двойки
  5310 32×1
  53-32 = 21 16×1
  21-16 = 5 4×1
  5-4 = 1 1×1 = 1101012
Способ 2: Последовательно делить на 2
  5310 = 53/2 = 26 R1
  26/2 = 13 R0
  13/2 = 6 R1
  6/2 = 3 R0
  3/2 = 1 R1
  1/2 = 0 R1 = 1101012
Из десятичной в двоичную

## Slide 17
Десятичное число из N цифр
  Сколько их? 10N
  Диапазон значений? [0, 10N - 1]
  Пример: десятичное число из 3 цифр:
    103 = 1000 возможных значений
    Диапазон: [0, 999]
Двоичное число из N цифр
  Сколько их? 2N
  Диапазон значений: [0, 2N - 1]
  Пример: двоичное число из 3 цифр:
    23 = 8 возможных значений
    Диапазон: [0, 7] = [от 0002 до 1112]
Двоичные числа
Notes: There are 10 kinds of people in this world: those who can count in binary and those who can’t.

## Slide 18
Тема 1: Основы
Системы счисления: шестнадцатеричные числа

## Slide 19
Шестнадцатеричные числа
Hex | Десятичное | Двоичное
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
A | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111

## Slide 20
Основание системы счисления – 16
Удобны для сокращенной записи двоичных чисел
Шестнадцатеричные числа

## Slide 21
Из шестнадцатеричной в двоичную:
  Перевести 4AF16 (также 0x4AF) в двоичную
  0100 1010 11112
Из шестнадцатеричной в десятичную:
  Перевести 4AF16 в десятичную
  162×4 + 161×10 + 160×15 = 119910
Переводы

## Slide 22
Нижние индексы неудобны
В некоторых ЯП используют префиксы:
  Шестнадцатеричный: 0x
    0x23AB = 23AB16
  Двоичный: 0b
    0b1101 = 11012
Префиксы

## Slide 23
Тема 1: Основы
Системы счисления: байты, нибблы и все такое

## Slide 24
Байт: 8 бит
  Всего _____ значений
  [__, ___]
Ниббл: 4 бита
  Всего _____ значений
  [__, ___]
Одна двоичная цифра – это __ бит
Одна hex цифра – это ___ бит или ___ нибблов
Две hex цифры – это ___ байт
Старший – слева
Младший – справа
Биты, байты, нибблы

## Slide 25
Еще степени двойки
210 = 1 кило ≈ 103 (1024)
220 = 1 мега ≈ 106 (1,048,576)
230 = 1 гига ≈ 109 (1,073,741,824)
240 = 1 тера ≈ 1012
250 = 1 пета ≈ 1015
260 = 1 экза ≈ 1018

## Slide 26
Чему равно 224?
24 × 220 ≈ 16 миллионов
Насколько большое число можно представить 32 битами?
22 × 230 ≈ 4 миллиарда
Оценки степеней двойки

## Slide 27
Тема 1: Основы
Системы счисления: сложение

## Slide 28
Десятичное
Двоичное
Сложение

## Slide 29
Сложите два четырехбитовых числа
Сложите два четырехбитовых числа
Двоичное сложение

## Slide 30
Цифровые систем оперируют с заданным количеством бит
Переполнение: когда результат слишком содержит больше бит, чем возможно сохранить
Второй пример на предыдущем слайде
Переполнение

## Slide 31
Тема 1: Основы
Системы счисления: числа со знаком

## Slide 32
Прямой код
Дополнительный код
Двоичные числа со знаком

## Slide 33
1 знаковый бит, N-1 бит самого числа
Знаковый бит – старший
  Положительное: знак = 0
  Отрицательное: знак = 1
Пример, 4-битовое представление ± 6:
+6 = 0110
- 6 = 1110
Диапазон N-битового числа в прямом коде:
[-(2N-1-1), 2N-1-1]
Прямой код

## Slide 34
Проблемы:
Не работает сложение, например -6 + 6:
1110
+ 0110
10100 (неправильно!)
Два представления нуля 0 (± 0):
1000
0000
Прямой код

## Slide 35
Проблемы прямого кода отсутствуют:
  Сложение работает
  Ноль имеет единственное представление
Дополнительный код

## Slide 36
Старший бит имеет вес -2N-1
Самое большое число из 4 бит: 0111
Самое маленькое число из 4 бит: 1000
Старший бит по-прежнему определяет знак (1 = отрицательный, 0 = положительный)
  Диапазон N-битовых чисел в доп. коде:
  [-(2N-1), 2N-1-1]
Дополнительный код
+

## Slide 37
Как поменять знак числа в дополнительном коде?
Способ:
    Инвертировать все биты
    Добавить 1
Пример: изменить знак числа 310 = 00112
    1100
    + 1
    1101 = -310
Смена знака

## Slide 38
Изменить знак числа 610 = 01102
    1001
    + 1
    10102 = -610
Перевести 10012 из дополнительного кода в десятичную систему
    0110
    + 1
    01112 = 710, поэтому 10012 = -710
Примеры доп. кода

## Slide 39
Сложим 6 + (-6) в доп. коде
Сложим -2 + 3 в доп. коде
Сложение в доп. коде

## Slide 40
Вычитание сводится к замене знака и сложению
Пример: 3 – 5 = 3 + (-5)
Вычитание

## Slide 41
Система | Диапазон
Беззнаковая | [0, 2N-1]
Прямой код | [-(2N-1-1), 2N-1-1]
Доп. код | [-2N-1, 2N-1-1]
Например, для четырех битов:
Сравнение числовых систем

## Slide 42
Тема 1: Основы
Системы счисления: расширение

## Slide 43
Расширение представления числа из N в M бит (M > N) :
  Знаковое расширение для чисел в дополнительном коде
  Расширение нулями для беззнаковых чисел
Расширение чисел

## Slide 44
Бит знака копируется во все старшие разряды
Величина числа остается прежней
Пример 1:
  4-битовое представление 3: 0011
  8-битовое представление: 00000011
Пример 2:
  4-битовое представление -5: 1011
  8-битовое представление: 11111011
Знаковое расширение

## Slide 45
Во все старшие разряды копируется ноль
Значение отрицательных чисел меняется
Пример 1:
  4-битовое представление: 0011 = 310
  8-битовое представление: 00000011 = 310
Пример 2:
  4-битовое представление: 1011 = -510
  8-битовое представление: 00001011 = 1110
Расширение нулями

## Slide 46
Тема 1: Основы
Логические вентили

## Slide 47
Выполняют логические операции:
  НЕ, И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ, …
С одним входом:
  Инвертор (НЕ), буфер
С двумя входами:
  И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ, исключающее ИЛИ (XOR)
С несколькими входами
Логические вентили

## Slide 48
Вентили с одним входом

## Slide 49
Вентили с двумя входами

## Slide 50
Вентили с двумя входами

## Slide 51
Вентили с многими входами
XOR с многими входами: проверка четности

## Slide 52
Описание на SystemVerilog
module gates(input logic a, b, c,
output logic y1, y2, y3, y4, y5);
not g1(y1, a);
and g2(y2, a, b);
or g3(y3, a, b, c);
nand g4(y4, b, c);
xor g5(y5, a, c);
endmodule

## Slide 53
Тема 1: Основы
Логические уровни

## Slide 54
Дискретные напряжения определяют 1 и 0
Например:
  0 = земля (GND) или 0 вольт
  1 = VDD иди 5 вольт
Как насчет 4.99 вольт? Это 0 или 1?
А как насчет 3.2 вольт?
Логические уровни

## Slide 55
Диапазон напряжений для 1 и 0
Разные диапазоны для входных и выходных уровней для учета влияния шума
Логические уровни

## Slide 56
То, что приводит к ухудшению сигнала
  Сопротивления, наводки, помехи…
Пример: вентиль выдает 5 В, но сопротивление снижает это напряжение до 4.5 В
Что такое шум?

## Slide 57
Для любых допустимых значений входов любой элемент цепи должен гарантировать правильное значение на выходе
Нужно использовать ограниченные диапазоны напряжений для представления логических уровней
Статическая дисциплина

## Slide 58
Запасы помехоустойчивости

## Slide 59
Верхний запас: NMH = VOH – VIH
Нижний запас: NML = VIL – VOL
Запасы помехоустойчивости

## Slide 60
Идеальный буфер: Реальный буфер:
NMH = NML = VDD/2
Передаточные характеристики
NMH, NML < VDD/2

## Slide 61
Передаточные характеристики

## Slide 62
В 1970-х и 1980-х, VDD = 5 В
Уровень VDD снизился
  Транзисторы могут сгореть
  Нужно низкое энергопотребление
3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В, 1.0 В, …
  Нужно быть аккуратным, соединяя схемы с разным уровнем напряжения питания
Уровень VDD

## Slide 63
Семейство | VDD | VIL | VIH | VOL | VOH
ТТЛ | 5 (4.75 - 5.25) | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.4
КМОП | 5 (4.5 - 6) | 1.35 | 3.15 | 0.33 | 3.84
НВТТЛ | 3.3 (3 - 3.6) | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.4
НВКМОП | 3.3 (3 - 3.6) | 0.9 | 1.8 | 0.36 | 2.7
Логические семейства

## Slide 64
Тема 1: Основы
КМОП транзисторы

## Slide 65
Вентили построены на транзисторах
Транзистор – управляемый ключ
  2 соединены в зависимости от напряжения на третьем
  d и s соединены (ON) если g = 1
Транзисторы

## Slide 66
Транзисторы сделаны из кремния
Чистый кремний – плохой проводник
Кремний с примесями – хороший проводник
  n-тип (свободные электроны, negative)
  p-type (свободные дырки, positive)
Кремний

## Slide 67
Металл-оксид-полупроводник (МОП) транзисторы:
  Поликремниевый (в прошлом металлический) затвор
  Оксидный (диоксид Si) изолятор
  Легированный полупроводник
МОП транзисторы

## Slide 68
Затвор = 0
OFF (сток и исток не связаны)
Затвор = 1
ON (сток и исток связаны)
Транзисторы: нМОП

## Slide 69
пМОП транзисторы противоположны нМОП
  ON когда Gate = 0
  OFF когда Gate = 1
Транзисторы: пМОП

## Slide 70
Транзисторы

## Slide 71
нМОП: пропускают 0, подключать к GND
пМОП: пропускают 1, подключать к VDD
Транзисторы

## Slide 72
Тема 1: Основы
Вентили и транзисторы

## Slide 73
КМОП вентили: НЕ
A | P1 | N1 | Y
0 | ON | OFF | 1
1 | OFF | ON | 0

## Slide 74
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
0 | 0 | ON | ON | OFF | OFF | 1
0 | 1 | ON | OFF | OFF | ON | 1
1 | 0 | OFF | ON | ON | OFF | 1
1 | 1 | OFF | OFF | ON | ON | 0
КМОП вентили: НЕ-И

## Slide 75
Структура КМОП вентиля

## Slide 76
Вентиль НЕ-И-3
Как построить вентиль НЕ-И-3?

## Slide 77
Вентиль И
Как построить вентиль И?

## Slide 78
Закон Мура

## Slide 79
Тема 1: Основы
Энергопотребление

## Slide 80
Мощность = Энергия, потребляемая в единицу времени
Динамическое энергопотребление
Статическое энергопотребление
Энергопотребление

## Slide 81
Мощность для зарядки емкостей
  Энергия для зарядки емкости C до напряжения VDD равна CVDD2
  Схема работает на частоте f
  Емкость заряжается a раз за цикл (разрядка не тратит энергию)
Динамическое энергопотребление:
Pdynamic = aCVDD2f
Динамическое потребление

## Slide 82
a это доля цикла, потраченная на зарядку
  Сигнал часов a = 1
  Изменение раз в цикл a = 0.5
  Случайный сигнал a = 0.25
  Типичный сигнал a = 0.1
Коэффициент активности a

## Slide 83
Энергия, потребляемая, когда значения на вентилях не меняются
Вызвано токами утечки IDD
Статическое энергопотребление:
Pstatic = IDDVDD
Статическое потребление

## Slide 84
Схемы имеют маленькие емкости, низкие токи и высокие частоты.
Единицы измерения
Префикс | Обозначение | Величина
Тера | Т | 1012
Гига | Г | 109
Мега | М | 106
Кило | к | 103
Милли | м | 10-3
Микро | мк | 10-6
Нано | н | 10-9
Пико | п | 10-12
Фемто | ф | 10-15

## Slide 85
Оценить энергопотребление смартфона во время работы мобильной игры
  VDD = 0.8 В
  C = 5 нФ
  f = 2 ГГц
  a = 0.1
  IDD = 100 мА
P = aCVDD2f + IDDVDD
= (0.1)(5 нФ)(0.8 В)2(2 ГГц) + (100 мА)(0.8 В)
= (0.64 + 0.08) Вт ≈ 0.72 Вт
Пример

## Slide 86
Если у батарея телефона имеет емкость 4000 мАч, сколько времени она проживет в режиме ожидания?
  VDD = 0.8 В
  IDD = 100 мА
Pstatic = IDDVDD = 0.08 Вт
Время работы = (Емкость/1000) * VDD / Потребление
= (4000 мАч / 1000) * 0.8 В/ (0.08 Вт)
= 40 часов
Пример