## Slide 1
Тема 2:
Комбинационная логика
Архитектура компьютерных систем
Иван Андреевич Сукин

## Slide 2
Тема 2 :: Разделы
Комбинационные схемы
Булевы выражения
Булева алгебра
От булевой логики к схемам
Переменные
Карты Карно
Блочные схемы
Задержки в комбинационных схемах

## Slide 3
Тема 2: Комбинационная логика
Комбинационные схемы

## Slide 4
Логическая схема состоит из:
Входов
Выходов
Функциональной спецификации
Спецификации задержек
Введение

## Slide 5
Каналы
  Входы: A, B, C
  Выходы: Y, Z
  Внутренние: n1
Элементы схемы
  E1, E2, E3
  Каждый элемент сам является схемой
Схемы

## Slide 6
Комбинационная логика
  Не имеет памяти
  Значения на выходах однозначно определяются значениями на входах
Последовательная логика
  Имеет память
  Значения на выходах определяются текущими и предыдущими значениями на входах
Типы логических схем

## Slide 7
Каждый элемент - комбинационный
Каждый канал является либо входом, либо соединяет часть схемы строго с одним выходом
В схеме нет циклических путей
Пример:
Правила комбинационной логики

## Slide 8
Тема 2: Комбинационная логика
Булевы уравнения

## Slide 9
Определяют, как значения на выходах зависят от значений на входах
Пример: S = F(A, B, Cin)
Cout = F(A, B, Cin)
Булевы уравнения

## Slide 10
Комплемент: переменная с чертой сверху
A, B, C
Литерал: переменная или её комплемент
A, A, B, B, C, C
Импликант: произведение литералов
ABC, AC, BC
Минтерм: импликант всех входов
ABC, ABC, ABC
Макстерм: сумма всех входных литералов
(A+B+C), (A+B+C), (A+B+C)
Некоторые определения

## Slide 11: Sum-of-Products Form
Y = F(A, B) =
Все булевы уравнения могут быть записаны в ДНФ
Каждая строка содержит минтерм
Минтерм – это конъюнкция (И) литералов
Каждый минтерм имеет значение ИСТИНА для своей строки (и только для неё)
Запишем булево уравнение, СКЛАДЫВАЯ минтермы, для которых на выходе 1
Имеем сумму (ИЛИ) произведений (И)
ДНФ
0
1
0
1

## Slide 12: Sum-of-Products Form
Y = F(A, B) = AB + AB = Σ(1, 3)
Все булевы уравнения могут быть записаны в ДНФ
Каждая строка содержит минтерм
Минтерм – это конъюнкция (И) литералов
Каждый минтерм имеет значение ИСТИНА для своей строки (и только для неё)
Запишем булево уравнение, СКЛАДЫВАЯ минтермы, для которых на выходе 1
Имеем сумму (ИЛИ) произведений (И)
ДНФ
Короткая
запись
Длинная
запись

## Slide 13
Y = F(A, B) = (A + B)●(A + B) = Π(0, 2)
Все булевы уравнения могут быть записаны в КНФ
Каждая строка содержит макстерм
Макстерм – это сумма (ИЛИ) литералов
Каждый макстерм ЛОЖЕН для своей строки ( и только для неё)
Запишем булево уравнение ПЕРЕМНОЖАЯ макстермы, для которых на выходе 0
Имеем произведение (И) сумм (ИЛИ)
КНФ
Короткая
запись
Длинная
запись

## Slide 14
Примеры булевых уравнений
Допустим, Вы идёте в кафе пообедать
  Вы не будете обедать (E = 0)
    Если в кафе грязно (C = 0) или
    В кафе на обед есть только суп (M = 1)
Запишите таблицу истинности для ответа на вопрос, будете ли вы обедать

## Slide 15
ДНФ и КНФ
ДНФ
КНФ

## Slide 16
E = (C + M)(C + M)(C + M)
= Π(0, 1, 3)
E = CM
= Σ(2)
ДНФ и КНФ
ДНФ
КНФ

## Slide 17
Запись булевых уравнений
Пример 1:
Мы пойдём на пикник (P – выход), если на улице нет дождя (R), и у нас есть бутерброды (S).
Булево уравнение:
P = RS

## Slide 18
Запись булевых уравнений
Пример 2:
Вы будете считаться победителем (W – выход), если Вы выиграете миллион рублей (M) или подарочную ручку (P).
Булево уравнение:
W = M + P

## Slide 19
Запись булевых уравнений
Пример 3:
Вы можете позволить себе деликатесы (E – выход), если вы приготовите их сами (M) или у Вас есть талантливый (Т) повар (С), который берёт за свои услуги недорого (X).
Булево уравнение:
E = M + CTX

## Slide 20
Запись булевых уравнений
Пример 4:
По правилам этикета Вы можете зайти в помещение, если на Вас есть головной убор и обувь, либо только обувь.
Булево уравнение:
E = HS + H

## Slide 21
Запись булевых уравнений
Пример 5:
Вы можете зайти в помещение, если на Вас есть головной убор и обувь, либо головной убор, но не обувь.
Булево уравнение:
E = HS + HS

## Slide 22
Тема 2: Комбинационная логика
Булева алгебра: Аксиомы

## Slide 23
Аксиомы и теоремы для упрощения булевых уравнений
Похожа на обычную алгебру, но проще: переменные могут иметь только два значения (1 или 0)
Двойственность аксиом и теорем:
  И и ИЛИ, нули и единицы взаимозаменяемы
Булева алгебра

## Slide 24
Аксиомы булевой алгебры
Номер | Аксиома | Название
A1 | B = 0 если B ≠ 1 | Двоичное поле
A2 | 0 = 1 | Отрицание
A3 | 0 • 0 = 0 | И/ИЛИ
A4 | 1 • 1 = 1 | И/ИЛИ
A5 | 0 • 1 = 1 • 0 = 0 | И/ИЛИ

## Slide 25
Аксиомы булевой алгебры
Номер | Аксиома | Двойственная | Название
A1 | B = 0 если B ≠ 1 | B = 1 если B ≠ 0 | Двоичное поле
A2 | 0 = 1 | 1 = 0 | Отрицание
A3 | 0 • 0 = 0 | 1 + 1 = 1 | И/ИЛИ
A4 | 1 • 1 = 1 | 0 + 0 = 0 | И/ИЛИ
A5 | 0 • 1 = 1 • 0 = 0 | 1 + 0 = 0 + 1 = 1 | И/ИЛИ
Двойственность: Замените: • на +
0 на 1

## Slide 26
Тема 2: Комбинационная логика
Булева алгебра: Теоремы с одной переменной

## Slide 27
Теоремы с одной переменной
Номер | Теорема | Название
T1 | B • 1 = B | Единица
T2 | B • 0 = 0 | Ноль
T3 | B • B = B | Идемпотентность
T4 | B = B | Инволюция
T5 | B • B = 0 | Комплементарность
Двойственность: Замените: • на +
0 на 1

## Slide 28
Теоремы с одной переменной
Номер | Теорема | Двойственная | Название
T1 | B • 1 = B | B + 0 = B | Единица
T2 | B • 0 = 0 | B + 1 = 1 | Ноль
T3 | B • B = B | B + B = B | Идемпотентность
T4 | B = B |  | Инволюция
T5 | B • B = 0 | B + B = 1 | Комплементарность
Двойственность: Замените: • на +
0 на 1

## Slide 29
B 1 = B
B + 0 = B
T1: Существование единицы

## Slide 30
B 0 = 0
B + 1 = 1
T2: Существование нуля

## Slide 31
B B = B
B + B = B
T3: Идемпотентность

## Slide 32
B = B
T4: Инволюция

## Slide 33
B B = 0
B + B = 1
T5: Комплементарность

## Slide 34
Повтор: основные теоремы
Номер | Теорема | Двойственная | Название
T1 | B • 1 = B | B + 0 = B | Единица
T2 | B • 0 = 0 | B + 1 = 1 | Ноль
T3 | B • B = B | B + B = B | Идемпотентность
T4 | B = B |  | Инволюция
T5 | B • B = 0 | B + B = 1 | Комплементарность

## Slide 35
Тема 2: Комбинационная логика
Булева алгебра: Теоремы с несколькими переменными

## Slide 36
# | Теорема | Двойственная | Название
T6 | B•C = C•B | B+C = C+B | Коммутативность
T7 | (B•C) • D = B • (C•D) | (B + C) + D = B + (C + D) | Ассоциативность
T8 | B • (C + D) = (B•C) + (B•D) | B + (C•D) = (B+C) (B+D) | Дистрибутивность
T9 | B • (B+C) = B | B + (B•C) = B | Сокрытие
T10 | (B•C) + (B•C) = B | (B+C) • (B+C) = B | Комбинирование
T11 | (B•C) + (B•D) + (C•D) = (B•C) + (B•D) | (B+C) • (B+D) • (C+D) = (B+C) • (B+D) | Консенсус
Несколько переменных
Предупреждение: T8’ отличается об аналогичной теоремы в школьной алгебре:
СЛОЖЕНИЕ (+) дистрибутивно отностиельно УМНОЖЕНИЯ (•)

## Slide 37
Как доказывать
Метод 1: Полная индукция
Метод 2: Использование других теорем и аксиом для упрощения уравнения
  Попробовать сделать одну часть уравнения похожей на другую

## Slide 38
Полная индукция
Также называется: доказательство перебором
Нужно проверить все возможные комбинации входных значений
Если значения двух выражений равны для любых одинаковых наборов входных значений, эти выражения эквивалентны

## Slide 39
T9: Сокрытие
Доказать с помощью:
Метод 1: Полная индукция
Метод 2: Используя другие теоремы и аксиомы
Номер | Теорема | Название
T9 | B• (B+C) = B | Сокрытие

## Slide 40
T9: Сокрытие
Метод 1: Полная индукция
0 0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
B C (B+C) B(B+C)
Номер | Теорема | Название
T9 | B• (B+C) = B | Сокрытие

## Slide 41
T9: Сокрытие
Метод 2: С использованием других теорем и аксиом.
B•(B+C) = B•B + B•C T8: Дистрибутивность
= B + B•C T3: Идемпотентность
= B•1 + B•C T2: Ноль
= B•(1 + C) T8: Дистрибутивность
= B•(1) T2: Ноль
= B T1: Единица
Номер | Теорема | Название
T9 | B• (B+C) = B | Сокрытие

## Slide 42
T10: Комбинирование
Доказательство с помощью других теорем и аксиом:
B•C + B•C = B•(C+C) T8: Дистрибутивность
= B•(1) T5’: Комплементарность
  = B T1: Единица
Номер | Теорема | Название
T10 | (B•C) + (B•C) = B | Комбинирование

## Slide 43
Теоремы де Моргана
Комплемент произведения равен
сумме комплементов сомножителей.
Двойственная:
Комплемент суммы равен
произведению комплементов слагаемых.
# | Теорема | Двойственная | Название
T12 | B•C•D… = B+C+D… | B+C+D…= B•C•D… | Теорема де Моргана

## Slide 44
# | Теорема | Двойственная | Название
T6 | B•C = C•B | B+C = C+B | Коммутативность
T7 | (B•C) • D = B • (C•D) | (B + C) + D = B + (C + D) | Ассоциативность
T8 | B • (C + D) = (B•C) + (B•D) | B + (C•D) = (B+C) (B+D) | Дистрибутивность
T9 | B • (B+C) = B | B + (B•C) = B | Сокрытие
T10 | (B•C) + (B•C) = B | (B+C) • (B+C) = B | Комбинирование
T11 | (B•C) + (B•D) + (C•D) = (B•C) + (B•D) | (B+C) • (B+D) • (C+D) = (B+C) • (B+D) | Консенсус
T12 | B•C•D… = B+C+D… | B+C+D…= B•C•D… | де Моргана
Повтор: Несколько переменных

## Slide 45
Тема 2: Комбинационная логика
Булева алгебра: Упрощение уравнений

## Slide 46
Упрощение уравнения
Упрощение уравнения может означать:
Нахождение такой ДНФ, что она содержит наименьшее количество импликантов, каждый из которых содержит наименьшее количество литералов
  Импликант: произведение литералов
  ABC, AC, BC
  Литерал: переменная или её комплемент
A, A, B, B, C, C
Упрощение также может означать уменьшение количества вентилей, снижение стоимости, энергопотребления и т.д. Например, запись Y = A xor B выглядит проще чем минимальная ДНФ Y = AB + AB. Конкретный смысл зависит от конечной цели.

## Slide 47
Y = AB + AB
Y = B T10: Комбинирование
или
Y = B(A + A) T8: Дистрибутивность
= B(1) T5’: Комплементарность
= B T1: Единица
Упрощение уравнений
Пример 1:
Рекомендуемый метод

## Slide 48
Y = ABC + ABC + ABC
= ABC + ABC + ABC + ABC T3’: Идемпотентность
= (ABC+ABC) + (ABC+ABC) T7’: Ассоциативность
= AC + BC T10: Комбинирование
Упрощение уравнений
Пример 2:

## Slide 49
Тема 2: Комбинационная логика
Блочные схемы: Мультиплексоры

## Slide 50
Выбирает, какой из N входов подсоединить к выходу
Управляющих входов log2N
Пример: 2:1 Mux
Мультиплексор (Mux)

## Slide 51
Также называются выходами с высоким импедансом
Значение на выходе может быть равно 0, 1 или лежать в промежутке между ними
  С помощью вольтметра нельзя определить, является ли выход плавающим
  Значение на выходе может меняться случайным образом при внешних возмущениях
Плавающие выходы
Троичный буфер

## Slide 52
Вентили
  ДНФ
Троичные буферы
  Два буфера
  Нужно включить строго один буфер для выбора входа
Реализация 2:1 мультиплексора
52

## Slide 53
Реализация 4:1 мультиплексора
53
Двоичная логика
Троичные буферы
Иерархическая
Обозначение

## Slide 54
Использование мультиплексора в качестве таблицы поиска
Логика на мультиплексорах

## Slide 55
Тема 2: Комбинационная логика
Блочные схемы: Дешифраторы

## Slide 56
N входов, 2N выходов
Только один выход: только на одном выходе может быть ИСТИНА
Дешифраторы

## Slide 57
Реализация дешифратора

## Slide 58
СЛОЖЕНИЕ минтермов:
Логика на дешифраторах

## Slide 59
Тема 2: Комбинационная логика
Задержки

## Slide 60
Задержка: время прошедшее между изменением значения на входе и значения на выходе
Как проектировать быстрые вентили?
Задержки

## Slide 61
Задержка распространения: tpd = max задержка между входом и выходом
Задержка изменения: tcd = min задержка между входом и выходом
Виды задержек

## Slide 62
Причины задержек:
  Наличие ёмкостей и сопротивлений в цепи
  Скорость света
Почему tpd и tcd различны:
  Задержки между ростом и спадом сигнала
  Различные входы и выходы, часть из которых быстрее остальных
  Скорость работы схемы зависит от температуры
Виды задержек

## Slide 63
Критический путь: tpd = 2tpd_И + tpd_ИЛИ (max задержка)
Короткий путь: tcd = tcd_И (min задержка)
Критические и короткие пути

## Slide 64
Возникают, когда одиночный сигнал на входе вызывает множественные изменения сигнала на выходе
Глитчи

## Slide 65
Что происходит, когда A = 0, C = 1 и B спадает?
Пример глитча

## Slide 66
Пример глитча (продолжение)

## Slide 67
Исправление глитча

## Slide 68
При использовании синхронной логики (Тема 3) глитчи, как правило, не вызывают проблем.
Важно распознать глитч с помощью симулятора или осциллографа.
Мы не можем избавиться от всех глитчей – исправление одних глитчей может приводить к появлению других.
Зачем изучать глитчи?